## Slide 1
论文题目：基于stm32中J1939协议转换modbus协议的实现
答辩人：张家禄
毕业生论文开题报告
内蒙古师范大学网络技术学院嵌入1班

## Slide 2
Part1
研究背景
1-1 选题背景
1-2 J1939协议的应用
1-3 modbus协议的应用

## Slide 3
目前，J1939是在商用车辆、舰船、轨道机车、农业机械和大型发动机中应用最广泛的应用层协议。而Modbus协议是应用于电子控制器上的一种通用语言。通过此协议，控制器相互之间、控制器经由网络和其它设备之间可以通信。他是一种通用工业标准。J1939协议的作用在于从CAN-J1939设备检索出电压电流等车辆内数据，通过modbus协议显示出车辆电压电流信息，
从而实现不同协议间的转换而进行的信息处理工作
选题背景
协议
Modbus协议
控制器相互之间、控制器经由网络(例如以太网)和其它设备之间可以通信。它已经成为一种通用工业标准
J939协议
描述了重型车辆现场总线的一种网络应用，包括CAN网络物理层定义、数据链路层定义、应用层定义、网络层定义、故障诊断和网络管理
选题背景

## Slide 4
研究意义
本身应用于大型车辆的信息，CAN的通讯速率。
J2939协议
协议转换指为实现不同协议间的转换而进行的信息处理工作，使范围更加广泛，实时了解到车辆内部的变量。
协议转换
工业上标准的协议，适用于控制多设备。
Modbus协议
研究意义

## Slide 5
Part2
关键技术难点
2-1 关键技术
2-2 实践难点

## Slide 6
关键技术
CAN总线协议和Modbus协议的结合，通过引用 Modbus 协议代替原自定义串口协议，将通信任务按读、写进行归纳分类，再用 Modbus 协议定义的标准功能码简化通信流程，提高效率，同时也使系统具备开放性，能方便的结成网络。Modbus协议是主从协议，而CAN总线协议是多主对等协议，这也就决定了所设计的协议转换器在Modbus网络中作为从站，而在CAN网络中作为发送优先级最高的节点。
通过多协议转换器可以将不同接口设备组网,实现设备间的互操作。基于多种通信口和各种协议，形成种类繁多的协议转换器

## Slide 7
A
B
C
地址码表明设置的从站的地址，每个从站都必须有唯一的地址码只有地址码符合才能接收，否则丢弃
地址码
当报文由主站向从站发送时。从站执行的操作根据功能码来判断。主站在收到从站的响应报文时，若主站接收到的功能码与从站之前接收的功能码相同，表明从站已经响应主站请求并进行操作。
功能码
数据区的内容根据功能码的不一样而不同。数据区可能包含起始地址，寄存器地址，寄存器值和寄存器数量，主站回复响应含字节数和寄存器值。
数据区
实践难点

## Slide 8
Part3
转换的应用
3-1 问题评估
3-2问题解决

## Slide 9
网关(Gateway)又称网间连接器、协议转换器。网关在传输层上以实现网络互连，是最复杂的网络互连设备，仅用于两个高层协议不同的网络互连。网关的结构也和路由器类似，不同的是互连层。网关既可以用于广域网互连，也可以用于局域网互连
协议转换器
中继做用。由于信号在线路上传输，距离远后，信号会衰减。所以需要一个网络协议转换器将信号放大、中继。使之传输的更远的目标机上
中继器
跨网关： 网络数据通过层层网关，受制于网关节点速度，网络速度大大降低。 跨网关技术基于底层网络协议，突破网关瓶颈，实现客户点对点交流
跨网关
对策

## Slide 10
Part4
建议与总结
4-1协议转换的重要性
4-1 协议转换的价值

## Slide 11
协议转换本身的价值在于连接不同领域，不同领域之间通过转换，可以相互关联，从而推动科技的发展，人工智能的领域在各行各业开花结果，本次J1939协议转换modbus协议使大型车辆等电压电流信息快速的传递到stm32中，从而分析数据，实时监控。
研究结论
计算机网络技术迅猛发展，建立了大量的多种多样的网络系统，导致各种网络之间如何互连的问题。一个办法是推行国际标准，051网络体系结构及通信协议的国际标准已越来越成熟。但是，要把大量已存在的非051体系的网络都改造成051体 应用拓扑图 应用拓扑图 系，都采用标准协议，存在着很多的困难，而且网络技术在不断发展，在进行标准化的同时随时产生多样化，因此考虑异构网络的互连通信大概永远不可避免。在这个基础上提出了协议转换器。
协议转换器重要性

## Slide 12
参考文献
[1].刘禹辰 张仁杰 刘虎等.STM32与上位机Modbus协议的通信方法.上海理工大学.光电信息与计算机工程学院（电子科技）. 2015.9
[2].李金金. 基于STM32的智能牵引机的通信系统的设计[J]. 电脑知识与技术. 2018
[3].何雨霖. Modbus协议通信节点的FPGA实现[D]. 何雨霖. 哈尔滨理工大学. 2016
[4].孟丽华. 基于STM32F4的RS485通讯管理机的研究[D]. 河北工业大学. 2012
[5].袁先圣. 制造装备的嵌入式智能监控与维护单元的研制[D]. 南京理工大学. 2014
[6].樊轩睿. 工业照明系统中嵌入式智能网关的研究与应用[D]. 大连理工大学. 2015
[7].张忠贺. Modbus/TCP协议在WIFI应用通讯下的实现[D]. 内蒙古大学. 2015
附录：参考文献

## Slide 13
答辩人：张家禄
演示完毕 请多指点
内蒙古师范大学网络技术学院嵌入1班